## Slide 1: 치매환자 무단외출 알림이
지능정보통신공학과 이범석 장민석 윤현희
Notes: .

## Slide 2
사용자 위치 어플

## Slide 3
사용자 위치 어플 만들기
로라 통신으로 환자의 위치 추적 장치의 센서 값을 보호자가 확인하기 위한 기능

## Slide 4
사용자 위치 어플 만들기
블루투스로 받아온 위도 경도 값을 주소로 변환하기

## Slide 5
GPS

## Slide 6
GPS
사용한 장치 (GPS는 TTGO T Beam V1.0 보드 2개에 리튬 배터리 3.7V(전원 공급) 2개 사용)
송신장치(환자용) 3.7V 리튬 배터리 수신장치(보호자용)

## Slide 7
GPS
구현
어플이랑 블루투스 연결했을 때 LORA통신으로 값이 넘어옴
받은 위도 경도 값을 주소로 변환

## Slide 8
GPS
LORA 통신 테스트

## Slide 9
GPS
결과
얻은 주소를 Enter the Address 칸에 넣어서 search 누르면 해당 장소 뜸(거기가 환자의 위치)

## Slide 10
졸업작품 마무리

## Slide 11
작동
1. 얼굴인식을 하고 얼굴인식이 되면 적외선 센서 작동 후 인식되면 부저가 울림
2. 센서 감지되면 메시지 옴
3. GPS로 환자위치 파악
마무리

## Slide 12
마무리
구현된 기능(얼굴 인식)
라즈베리파이 + openCV를 통한 얼굴인식
저장된 얼굴일 경우 인체감지센서가 작동
인체감지센서 작동 시 Firebase 클라우드 메시징을 사용하여 센서 감지 알림이 휴대폰으로 옴

## Slide 13
마무리
구현된 기능(어플)
회원가입, 로그인 구현
구글지도, 주소 변환기능
블루투스 연동을 통해 GPS 장치의 센서 값 확인

## Slide 14
마무리
구현된 기능(GPS)
송신 장치(환자용)로 위도, 경도 값 수신
LORA 통신을 통해 위도, 경도 값을 수신 장치(보호자용)로 전달
보호자의 휴대폰과 수신 장치를 블루투스 통신으로 연결하여 센서 값을 통해 환자의 위치 확인